UDC 629．113．01:620．178．5	—1—

中国国家标准	编号 7137

CNS	汽车零件振动试验法	类号 D3067

Vibration Testing Method for Automobile Parts

- 适用范围：本标准规定汽车零件（以下简称零件）之振动试验方法。

- 试验之种类：试验之种类如下：

  - 共振点检出试验：求零件之共振振动数之试验。

  - 振动功能试验：检视振动时零件功能之试验。

  - 耐久试验：以一定之振动数加予振动，检视零件对于振动之耐外性，而施行之试验。

（4）   连续增减振动耐久试验：以一定之比例将振动数连续的加以增减，检视零件对于振动之耐久性而施行之试验。

- 振动条件之分类：振动功能试验及振动耐久振动试验之振动条件分别如下：

3．1    零件之振动条件，依安装之汽车分类如下：

第1类：主要为轿车系。

第2类：主要为客车系。

第3类：主要为卡车系。

每4类：主要为二轮车系。

3．2    零件之振动条件，依安装之状态分类如下：

A种：安装于车身构造部或底盘构造部之弹簧上部，振动较少时。

B种：安装于车身构造部或底盘构造部之弹簧上部，振动较多时。

C种：安装于引擎构造部，振动较少时。

D种：安装于底盘构造部之弹簧下部及引擎构造部而振动较多时。

4、试验条件：

4．1    试验顺序：试验以共振点检出试验、振动功能试验、振动耐久试验或连续增减振动耐久试验之顺序施行。但共振点检出试验与振动功能试验或共振点检出试验、振动功能试验与连续增减振动耐久试验可以同时施行。

4．2    零件之安装：零件原则上以近于使用状态之下安装于振动台上。

4．3    零件之动作：如无特别指定，以零件之动作状态施行试验。

4．4    加振之方法：对于零件之正常安装状态、上下、左右及前后之直交方向，顺序的加给单振动，但单振动之高调波含有率（1），原则上为振动加速度25%以下。

注（1）：单振动之高调波含有率之计算如下：

（1）正弦波振动之振动加速度（单振幅）  a（G）｛m/S2｝以下式计算之。

a=Kn2SA×10－5

式中  K=∏2/18×1/9．8=0．056（min2/mm）			a=K＇f2A×10－3

n：每1分钟之振动数（c/min）	式中：K＇=2∏2=19．72

A：全振幅（mm）		f：每1秒钟之振动数（Hz）

A：全振幅（mm）

（2）单振动之高调波含有率K（%）以下式计算之。

K=    a22+a32+a42+……   ×100

a12

式中 a1：基本振动加速度（G）｛m/S2｝

a2，a3，a4……第二、第三、第四……次振动波之振动加速度（G）｛m/S2｝

4．5 振动加速度之检出：振动加速度之检出，原则上在试验品之安装部位为之。但在振动台上测量亦可。

5、试验方法：

5．1 共振点检出试验方法：共振点检出试验，依适用零件之种类，从表1选择其区分之振动数范围並以一定之比例施行连续之增减，求其共振振动数。

（共10页）

公 布 日 期                 经 济 部 中 央 标 准 局 印 行	修 订日 期

70年3月18日  	年  月  日CNS 7137，D3067                               —2—

| 区分 | 振动数 c/min｛Hz｝ | 周期（2）min （最小） | 参考（3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 振动加速度 G｛m/S2｝ | 全振幅 mm（最大） |
| 50 | 500~3000 ｛8．3~50｝ | 10 | 1~4 ｛9．3~39｝ | 0．4 |
| 100 | 500~6000 ｛8．3~100｝ | 15 |  |  |
| 200 | 500~12000 ｛8．3~200｝ | 20 |  |  |
| 400 | 500~24000 ｛8．3~400｝ | 25 |  |  |

表       1

注（2）：周期为往复最小振动数与最大振动数1次所需要之时间。

（3）：振动加速度及全振幅，因过大或过小均不易发现共振，因此所列数值仅供参考，故不须严守该数值。

5．2振动功能试验方法：振动功能试验，其振动数以表1所列之相同振动数范围与周期增减，並以从表2选出之振动加速度作功能试验。如特别需要时，振动加速度可依买卖双方之协议。

表        2

| 阶段 | 振动加速度 G｛m/S2｝ | 第1类 | 第2类 | 第3类 | 第4类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2 | 2．2 ｛21．5｝ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2．9 ｛23．4｝ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4．4 ｛43．1｝ |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |
| 7 | 6．8 ｛66．6｝ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |
| 9 | 8．9 ｛87．2｝ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 11 | 11．3 ｛110．7｝ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
| 15 | 15 ｛147｝ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
| 20 | 20 ｛196｝ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |
| 25 | 25 ｛245｝ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |

5．3  振动耐久试验方法：振动耐久试验，依汽车之种类及实际之部位，试验阶段分类如表2所示分为9分阶段，並分为无共振及有共振之情况二种区别，分别施行试验。振动条件之分类，其适用依表2所示。但如特别需要时，振动方向、试验时间可依买卖双方之协议。

—3—		CNS 7137，D 3067

- 无共振时依表3之振动施行之。

表          3

| 阶 段 | 振动数 c/min ｛Hz｝ | G ｛m/s2｝ | 试验时间h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上 下 | 左 右 | 前 后 |
| 2 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 2．2 ｛21．5｝ | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 2．9 ｛28．4｝ |  |  |  |
| 4 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 4．4 ｛43．1｝ |  |  |  |
| 7 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 6．8 ｛66．6｝ |  |  |  |
| 9 | 2000，4000或8000 ｛33．3，66．7，或133．3｝ | 8．9 ｛87．2｝ |  |  |  |
| 11 | 4000或10000 ｛66．7或166．7｝ | 11．3 ｛110．7｝ |  |  |  |
| 15 | 4000或10000 ｛66．7或166．7｝ | 15 ｛147｝ |  |  |  |
| 20 | 4000或12000 ｛66．7或200｝ | 20 ｛196｝ |  |  |  |
| 25 | 4000或12000 ｛66．7或200｝ | 25 ｛245｝ |  |  |  |

- 有共振时，依零件之共振振动数（4）及图1、图2、图3、图4或图5规定之全振幅，上下以1小时，左右及前后各以0．5小时施行试验，再依表4施行试验。

注：共振振动数有二个以上时，取主要的共振振动数。

表       4

| 阶 段 | 振动数 c/min ｛Hz｝ | 振动加速度G ｛m/s2｝ | 试验时间h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上 下 | 左 右 | 前 后 |
| 2 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 2．2 ｛21．5｝ | 3 | 1．5 | 1．5 |
| 3 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 2．9 ｛28．4｝ |  |  |  |
| 4 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 4．4 ｛43．1｝ |  |  |  |
| 7 | 2000或4000 ｛33．3或66．7｝ | 6．8 ｛66．6｝ |  |  |  |
| 9 | 2000，4000或8000 ｛33．3，66．7，或133．3｝ | 8．9 ｛87．2｝ |  |  |  |
| 11 | 4000或10000 ｛66．7或166．7｝ | 11．3 ｛110．7｝ |  |  |  |
| 15 | 4000或10000 ｛66．7或166．7｝ | 15 ｛147｝ |  |  |  |
| 20 | 4000或12000 ｛66．7或200｝ | 20 ｛196｝ |  |  |  |
| 25 | 4000或12000 ｛66．7或200｝ | 25 ｛245｝ |  |  |  |

—4—		CNS 7137，D 3067

注（5）：共振振动数与表4一致时，表4之振动数可依买卖双方之协议变更。

备注：例如阶段2，以振动数2000  c/min｛33．3 Hz｝做振动耐久试验之零件，在3000 c/min ｛50 Hz｝有共振时，可使用图1，横坐标上3000 c/min ｛50 Hz｝与阶段2线之相交之点可由从坐标上读出，相对应之振幅为0．44mm（依4．4之计算式）。

5．4连续增减振动耐久试验方法：连续增减振动耐久试验，依表5施行。但适用之阶段，区分之选定，振动方法及时间，依买卖双方之协议。

表      5

| 阶段 | 振动加速度(5) G ｛m/s2｝ | 区分 | 振动数 c/min ｛Hz｝ | 周期 min | 次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ｛9．8｝ | a | 500～6000 ｛8．3～100｝ | 15 | 30 |
|  |  | b | 500～12000 ｛8．3～200｝ | 20 | 14 |
| 2 | 2．2 ｛21．5｝ | a | 700～6000 ｛11．7～100｝ | 15 | 28 |
|  |  | b | 700～12000 ｛11．7～200｝ | 20 | 13 |
| 4 | 4．4 ｛43．1｝ | a | 700～6000 ｛11．7～100｝ | 15 | 28 |
|  |  | b | 1000~12000 ｛16．7～200｝ | 15 | 16 |
|  |  | c | 1000～24000 ｛16．7～400｝ | 20 | 7 |
| 11 | 11．3 ｛110．7｝ | a | 700～600 ｛11．7～100｝ | 15 | 28 |
|  |  | b | 1500～12000 ｛25～200｝ | 15 | 14 |
|  |  | c | 1500～24000 ｛25～400｝ | 20 | 7 |
| 15 | 15 ｛147｝ | a | 700～6000 ｛11．7～100｝ | 15 | 28 |
|  |  | b | 2000～12000 ｛33．3～200｝ | 10 | 18 |
|  |  | c | 2000～24000 ｛33．3～400｝ | 15 | 8 |
| 25 | 25 ｛245｝ | a | 700～6000 ｛11．7～100｝ | 15 | 28 |
|  |  | b | 2500～12000 ｛41．7～200｝ | 10 | 17 |
|  |  | c | 2500～24000 ｛41．7～400｝ | 15 | 8 |

注（5）：全振幅超过100mm之振动数范围时，以100mm这全振幅及一定振幅施行试验。

为供参考示于图6。

—5—		CNS 7137，D 3067

图1  振动数2000  c/min｛33．3Hz｝之时

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段4 阶段3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段2 |

500            1000           2000 3000  ↑   5000        10000↑      20000  ↑（c/min）

4000	12000         24000

8．3	33．3  50	100		200            400Hz

振动数

—6—	CNS 7137，D 3067

图2 振动数4000  c/min ｛66．7 Hz｝之时

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段25 阶段20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段7 阶段4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阶段3 阶段2 |

500            1000           2000    3000 ↑   5000        10000  ↑      20000  ↑

4000	12000         24000

8．3		             33．3     50	100		200            400

500            1000         2000   3000 ↑  5000        10000  ↑     20000 ↑（c/min）

4000	12000         24000

8．3                              50	            100	200            400Hz

振动数

—7—	CNS 7137，D 3067

图3 振动数  8000  c/min ｛133．3 Hz｝之时

1．0

0．5

全         0．3

振

幅

（mm）

0．1

0．05

0．03

阶段9

500	1000   2000 3000 ↑5000  8000↑12000 20000↑（c/min）

4000	10000       24000

8．3		50		100  133．3 200		400（Hz）

振动数

—8—	CNS 7137，D 3067

图4 振动数  10000  c/min ｛166．7 Hz｝之时

1．0

0．5

全         0．3

振

幅

（mm）

0．1

阶段25

0．05                                                       阶段20

阶段15

0．03	阶段11

500	1000   2000 3000 ↑5000   10000 ↑  20000↑（c/min）

4000	12000       24000

8．3		50		100  166．7  200	400（Hz）

振动数

—9—	CNS 7137，D 3067

图5 振动数  12000  c/min ｛200 Hz｝之时

1．0

0．5

全         0．3

振

幅

（mm）

0．1

阶段25

0．05                                                        阶段20

0．03

500	1000   2000 3000 ↑5000   10000 ↑  20000↑（c/min）

4000	12000       24000

8．3		50		100  166．7  200	400（Hz）

振动数

—10—	CNS 7137，D 3067

图6  连续增减振动耐久试验（参考）

10．0

5．0

3．0

全

振	1．0

幅

（mm）

0．5

0．3

0．1

阶段25

0．05

阶段15

0．03	阶段11

阶段2

阶段1	阶段4

0．01

0．005

500        1000      2000   3000 ↑ 5000     10000 ↑      20000 ↑ ｛c/min｝

4000	12000	24000

8．3		50	100	200		400｛Hz｝

振动数

# Text boxes

4．0

3．0

2．0

0．01

0．05

0．03

0．1

0．3

0．5

1．0

0．005

全

振

幅mm

0．005

0．01

0．03

0．05

0．1

0．3

0．5

1．0

全

振

幅mm

2．0

3．0

4．0

Vib-Vib-016