UDC 621．798．4	—1—

中国国家标准	编号 5637

CNS	消费电子产品之包装运输检验       类号  Z6026

Shipping  Test  for  Consumer  Electronic  Producte

- 用范围：本标准规定消费电子产品之运输包装，並提供检验程序有其最低性能规定。

- 名词定义：

2．1 消费电子产品：家庭用娱乐性产品诸如收音机、电视机、磁带录影机、磁带录音机与留声机等。

2．2 装箱产品（Packaged product）：装箱完成之单件或多件产品。

2．3 无限制（Unrestrained）：可向各方任意移动。

2．4 冲击（Impact）：加于装箱产品之振动。

2．5 平衡冲击（Balanced Impact）：力量之方向通过重心之冲击。

- 技术要求：

3．1 产品选择：装箱之产品由厂方决定检验数量，最少一个单位须作下列检验：

  - 生产开始之前。

  - 在各生产运作期间。

  - 当任何产品或装箱作重大改变时。

  - 在生产初期或停一段长时间再生产，恐怕品质不稳定时，应视同试验生产，加严检验。

  - 产品由甲厂移至乙厂生产时。

3．2 环境状况：温度与湿度应为室内之环境状况（亦应在最冷或最热之情况下观察各产品）。

3．3 检验设备：检验设备须符合下述各项规定：

3．3．1  振动平台：

3．3．1．1 频率：可变重视（同步）频率为每分钟100至300。

3．3．1．2 加速度：能使置于平台上之无限制箱产品产生1G之加速度。

3．3．1．3 移动：能作垂直持续运动或旋转运动。

3．3．2  冲击检验器或器械：

3．3．2．1 自由落下冲击（Free　fall  impact）

3．3．2．2 倾斜冲击

3．3．2．3 摆锤冲击（Pendulum  Impact）

3．4 重量小于22．50公斤装箱产品之检验

3．4．1 振动：装箱产品必须直立，无限制地放置在振动检验器上，其一面（Panel）紧靠着阻档物。包裹被检验30分钟后，然后对其垂直轴旋转90度再检验30分钟。在振动期间，振动频率使包装物品离开平台最多不超过1．524毫米，且不得在小于每分钟100周名超过每分钟300周之情况下检验。

3．4．2 冲击检验（Impact  Test）：

3．4．2．1 检验程序（参阅图1 之面、边及角标示）

3．4．2．2 检验次序：装箱产品必须依所规定之冲击距离（Impact Distant）接入下述次序之检验：

（1）在角3-4-6上作一平衡角冲击（Balanced corner Impact）。

（2）在边4-6上作一平衡冲击（Balanced Impact）。

（3）在第3面上作一平放冲击（Flat-Wise Impact）。

（4）在第4面上作一平放冲击。

（5）在第5面上作一平放冲击。

（6）在第2面上作一平放冲击。

（7）在每6面上作一平放冲击。

（8）在第1面上作一平放冲击。

3．4．2．3 冲击距离：冲击距离由装箱产品之总重量决定。

装箱产品重量（公斤）          自由随落距离（毫米）

0～13．5	609

13．5～22．5		457	（共2页）

公  布 日  期		修 订 日 期

69年5月24日                        经 济 部 中 央 标 准 局 印 行	年   月    日

—2—                                 CNS 5637，Z 6026

3．5  重量为22．5公斤或以上之装箱产品之检验：

3．5．1 振动检验：与3．4．1节重量小于22．50公斤之装箱产品振动检验法相同。

3．5．2 冲击检验

3．5．2．1 冲击检验器或器械：与3．3．2节相同。

3．5．2．2 检验程序（参阅图1之面、边与角标示。

3．5．2．3 检验次序：装箱产品必须从所规定之冲击距离依下述次序检验。

（1）在边4-6上作边冲击检验（可选择）。

（2）在第3面上作一平放冲击。

（3）在第4面上作一平放冲击。

（4）在第5面上作一平放冲击。

（5）在第2面上作一平放冲击。

（6）在第6面上作一平放冲击。

（7）在第1面上作一平入冲击（可选择）。

3．5．2．4 冲击距离：

装箱产品之重量（公斤）            自由随落距离（毫米）

22．5～44．9                      381

45．0～78．7	        305

78．7以上	        229

3．6   检验准则：包裹移去装箱检视产品，若未受损坏，则产品已通过装箱检验。在装箱检验后，产品须在如装箱前所指定之相同限制范围内接受电性与机械检验，且写一检验报告以归档。

图1  图形显示容器面、边与角之标示

第四面	第六边

1-4

1-6

①	角1-2-6

5-4		1-5

⑤	1-2

5-3	2-1		②

2-3     底面3

2-5

制造厂商封口

UDC 621．798．4                                     —1—

中国国家标准	编号 5638

CNS	电子组件（电子管除外）包装运输检验   类号  Z6027

Shipping  Test  for  electronic  Components（Excluding  Electron  Tube）

- 适用范围：本标准规定有关电机与电子组件（不包含电子管）商业运输之包装与装箱之一般检验需求，其检验目的为防止物品在正常商业运输与搬运期间受到损坏之包装（容器及其内之包装材料）技艺。本标准于采购文件，组件标准或规范，制图或其他规范中有所规定时使用之，应说明特定之检验法。

- 需要条件（当适用或规定时）：

2．1 落下检验：根据CNS	为之，落下检验须为根据表1之自由落下检验，其程序则根据表2。

2．2  振动检验：根据CNS	为之。

2．2．1 振动检验之程序与指示：由运输工具产生之振动有时如自由落下般会产生相当程度之损坏，因此采用任何包装设计前，先作振动检验是很重要的。振动会引致两种类型之损坏，故亦须作此两种类型之振动检验。最常见之类型由于包裹之返复跳跃而引起包裹或产品之疲劳。第二类之损害当物品之自然频率（natural  frequency）接近所感应之频率时发生，此共振频率能倍增加于该物品之振动力，此倍增结果（multiplied  effort）可能会使部分物品破裂或衰坏，而在其他频率时则物品保持不变，此检验根据CNS           为之。

2．2．2 疲劳振动检验（vibration  test  for  fatigue）程序：如在CNS	中所示者，可由平台速度决定，在此平台处之0．3969毫米填隙金属片可刚好由包裹下取出，平台速度通常约为每分钟260周，包裹之六面皆逐一接受每面20分钟之疲劳振动检验。若适当时可加一辅助程序，此检验将所有包裹同时盛载于货物台上，检查是否是层之包裹在检验期间把下层之包裹压挤变形。

2．2．3 共振振动检验（可随意选择）

2．2．3．1    低自然频率之产品：其检验依据CNS 		为之，若认为有部分产品其自然频率低时则过于作本检验以测其共振，对大多数项目而言由运输工具引致之低频率（5Hz以下）可以不予理会。

2．2．3．2    中度自然频率之产品：依照以下所列以5Hz之频率增量自5Hz至20Hz。

频   率           全  振  幅                时      间

5Hz		20mm	5分钟

10Hz		5 mm	5分钟

15Hz		2．2 mm		5分钟

20Hz		1．25 mm	5分钟

2．2．3．3  较高自然频率之产品：依照以下所列在20Hz，27．5Hz与35Hz三频率检验。

频    率  		全  振  幅	时   间

20 Hz	1．25 mm	5分钟

27．5 Hz	0．7 mm	5分钟

35 Hz	0．4 mm	5分钟

- 品质保证：

3、1   对业已采用之包装设计之检验与监督为制造厂商应负之责任，且须记录检查资料以作将来参考之用。

表   1

落下检验（矩形容器）

自由随落容器总重量（公斤）		落下高度

0 —9．1		760

9．1 —22	610

22 —28	533

全邮寄包裹或拼装包裹	914

（或包含以上两种包裹）

（共2页）

公  布 日  期

69年5月24日                        经 济 部 中 央 标 准 局 印 行	年   月    日

CNS 5637，Z 6026                                    —2—

表   2

落下检验程序

落下序数                              说明

1	平直落下——第3面

2	平直落下——第5面

3	平直落下——第2面

4	角落下——角5-3-2

5	边落下——边5—3

6	边落下——边2—3

可作任何落下检验以供销研叛，各次落下须在CNS---------之容差范围内，而落下间须等候一分钟以便垫子能回复原状。依实际检验目的，而须改变落下检验之次序。

图1   图形是示容器面、边与角之标示

第四面	第六边

1-6

1-4

①	角1-2-6

5-4	1-5	1-2		2-1	2-6

⑤

②

5-3

2-3       底面3

2-5

制造厂商封口